# Tabela doboru mocy pieców akumulacyjnych firmy Stiebel Eltron

"Przybliżona wydajność grzewcza pieców akumulacyjnych firmy Stiebel Eltron dla pomieszczeń mieszkalnych o wysokości maksymalnie 2,7m obliczona dla Taryfy Nocnej - G12 oraz Weekendowej - G12w " 

ETC xxx M - piec akumulacyjny statyczny z ręczną regulacją ładowania 
ETC xxx A - piec akumulacyjny statyczny z automatyczną regulacją ładowania 
WSP  - AEG piec akumulacyjny dynamiczny z termomechaniczną regulacją ładowania i rozładowania  
ETS - piec akumulacyjny dynamiczny z elektroniczną regulacją ładowania i rozładowania

| Typ pieca | Szerokość [mm] | Moc | Powierzchnia ogrzewana (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | A | B | C |
| PIECE AKUMULACYJNE STATYCZNE gł. 170mm, wys. 700mm |
| ETC 85 M | 355 | 0,85 | 2,2 | 3 | 4,5 |
| ETC 170 M /A | 585 | 1,7 | 4,4 | 6,1 | 8,8 |
| ETC 250 M /A | 815 | 2,5 | 6,5 | 8,9 | 12,7 |
| ETC 340 M /A | 1045 | 3,4 | 8,8 | 12,1 | 17,6 |
| PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE standard wys. - 605 mm AEG, 650 mm Ste gł. - 275 mm AEG, 245mm Ste |
| WSP 2010 / ETS 200 | 605 | 2 | 9,3 | 12,8 | 18,5 |
| WSP 3010 / ETS 300 | 780 | 3 | 13,9 | 19 | 28 |
| WSP 4010 / ETS 400 | 955 | 4 | 18,5 | 25,5 | 37 |
| WSP 5010 / ETS 500 | 1130 | 5 | 23 | 32 | 46,3 |
| WSP 6010 / ETS 600 | 1305 | 6 | 27,8 | 38,2 | 55 |
| WSP 7010 / ETS 700 | 1480 | 7 | 30 | 40,8 | 59,8 |
| PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE płaskie (płytkie) wysokość 546 mm, głębokość 218 mm AEG, 197 mm Ste |
| WSP 1210 F / ETW 120 | 580/578 | 1,2 | 5,6 | 7,7 | 11,2 |
| WSP 1810 F / ETW 180 | 741/739 | 1,8 | 8,3 | 11,5 | 16,7 |
| WSP 2410 F / ETW 240 | 902/900 | 2,4 | 11,1 | 15,3 | 22,3 |
| WSP 3010 F / ETW 300 | 1063/1061 | 3 | 13,9 | 19,1 | 27,9 |
| WSP 3610 F / ETW 360 | 1224/1222 | 3,6 | 16,7 | 23 | 33,4 |
| WSP 4210 F / ETW 420 | 1385/1383 | 4,2 | 19,4 | 26,8 | 39 |
| WSP 4810 F / ETW 480 | 1546/1544 | 4,8 | 22,2 | 30,6 | 44,6 |
| PIECE AKUMULACYJNE DYNAMICZNE niskie wysokość 490 mm, głębokość 275 mm |
| WSP 3510 N / ETT 350 | 1130 | 3,5 | 16,2 | 22,2 | 32,7 |
| WSP 5010 N / ETT 500 | 1480 | 5 | 23 | 32 | 46,3 |

A - stare budownictwo, ściany zewnętrzne bez izolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub pod ogrzewanymi pomieszczeniami (K ścian ok. 1,2) 

B - budownictwo lata 80-te, słaba izolacja ścian zewnętrznych, okna podwójne zespolone, przeciętna izolacja podłóg i stropów (K ścian ok. 0,7) - najczęściej spotykane w polsce! 

C - budownictwo typu kanadyjskiego, dobre izolacje zewnętrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacją K ok. 1,1 
(K ścian ok. 0,3)